COMPITINO di INFORMATICA GENERALE

29 Marzo 2006

NOME	 ___________________ COGNOME ___________________ MATRICOLA ______________

PRIMO ESERCIZIO

Si consideri la seguente funzione booleana di quattro variabili:

F(a,b,c,d) = (a AND ~c) OR (b AND c) OR (a AND b) OR (d AND ~d)

dove il simbolo '~' indica il NOT della variabile che lo segue.

- Se ne mostri la tabella di verita'.

- La si riduca ad una funzione di tre sole variabili. Motivare la riduzione.

- Mostrare la tabella di verita' della funzione ridotta (e verificare l'effettiva equivalenza con la funzione non ridotta).

- Costruire la mappa di Karnaugh della funzione.

Mostrare le componenti della funzione ridotta sulla mappa di Karnaugh.

E' possibile ridurla ulteriormente? Motivare la risposta sulla mappa di Karnaugh.

- Mostrare un circuito che realizza la funzione ridotta.

E' possibile realizzare la funzione con soltanto due circuiti AND e un circuito OR che prendono 	in ingresso solo due variabli (sia gli AND che l'OR), oltre ad eventuali circuiti NOT? Motivare 	la risposta e mostrare eventualmente tale circuito.

------------------- ATTENZIONE: C'E' UN SECONDO ESERCIZIO SUL RETRO -------------------

SECONDO ESERCIZIO

Si consideri il seguente “programma” che prende in ingresso un vettore A di n interi e da' in 	uscita (con il comando “output”) un numero, e che fa uso di due variabili intere 'j' e 'S' la cui 	dichiarazione e' omessa.

Pippo (A)

begin

j:=1;

S:=0;

while   j < (n+1)  do 	begin

S := S + A[j];

j  := j +1

end;

output S/n;

end

1. Se il vettore A in ingresso fosse lungo n=3 e contenesse i tre valori 4, 5, e 6, quale sarebbe 	l'output?

2. Che cosa fa' questo programma?