Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente

INFORMATICA GENERALE

26 Maggio 2008

PRIMO ESERCIZIO

Si consideri la seguente funzione booleana:

F(a,b,c,d)= (b AND ~C AND ~D) OR (a AND b AND c) OR

(~a AND c AND d) OR (~a AND c AND ~d)

- Se ne mostri la tabella di verita’.

- Se ne mostri la mappa di Karnaugh e utilizzarla per concepire una funzione ridotta equivalente, motivando le scelte fatte..

- Assumendo i seguenti costi, si disegni un circuito di costo minimo che realizza la funzione F:

  - Porta ‘AND’ a due entrate: 10 euro.

  - Porta ‘OR’ a tre entrate: 10 euro.

  - Porta ‘NOT’ gratuita.

  - Tutto il resto: 100 euro ciascuno.

SECONDO ESERCIZIO

Si consideri il seguente problema computazionale:

INPUT: un vettore A di n numeri.

OUTPUT: l’ampiezza dell’intervallo coperto d A (ovvero la differenza tra il valore piu’ grande e quello piu’ piccolo di A).

- Si descriva a parole, il piu’ possible rigorosamente ma sinteticamente, un algoritmo efficiente che risolva il problema posto.

- Se ne scriva lo pseudocodice.

- Se ne analizzi la complessita’ motivando la risposta.

- Si ripetano i passi 1,2,3 assumendo che il vettore A sia ordinato.